Projet ferroviaire Bordeaux-Espagne

Analyse de la capacité

de la ligne existante entre Bordeaux et Langon

Préambule : CAPACITE D’UN AXE FERROVIAIRE

1 – Description de la ligne existante entre Bordeaux et Langon

2 – Section Hourcade-Langon

- TRAFIC ACTUEL ET CAPACITE PRATIQUE

- CONDITIONS DE SATURATION

3 – Synthèse

Préambule : CAPACITE D’UN AXE FERROVIAIRE

La capacité d’un axe ferroviaire dépend des paramètres suivants :

- les infrastructures (signalisation et alimentation électrique le cas échéant),

- la répartition du trafic sur la journée (proportion forte de trains de voyageurs en période de pointe, proportion forte de trains de marchandises en période creuse),

- la différence de vitesse entre les trains rapides et les trains lents,

- les arrêts en ligne des trains de voyageurs pour la desserte des gares,

- les manœuvres en ligne des trains de fret nécessaires à la desserte des installations terminales embranchées (ITE) sur le parcours (desserte ferroviaire d’entreprises),

- le croisement des trains au droit des bifurcations à niveau,

- le positionnement et la durée des plages (périodes) de travaux réservées à l’entretien et la maintenance du réseau ferré.

Dans le cas de l’axe Bordeaux-Langon, c’est la conjugaison des caractéristiques d’infrastructures et d’exploitation qui définit la capacité maximum et par conséquence le niveau de saturation de la ligne existante.

La capacité d’un axe ferroviaire s’analyse tant sur les périodes dimensionnantes (heures de pointe et de contrepointe) que sur la totalité d’une période de 24h, pour un jour ouvré de base (JOB). C’est cette période (JOB) qui a été retenue pour développer les éléments suivants, et montrer les limites journalières de l’utilisation des infrastructures existantes.

1 – Description de la ligne existante entre Bordeaux et Langon

La ligne entre Bordeaux et Langon est le premier tronçon (42 km) de la ligne Bordeaux-Toulouse, longue de 257 km. Elle est composée de deux voies ferrées à écartement européen, électrifiée en 1500 volts continu. Elle peut être découpée en deux tronçons :

- le tronçon Bordeaux/Hourcade (5 km) équipé de trois voies,

- le tronçon Hourcade/ gare de Langon (37 km).

Aucune ligne ne vient se greffer sur cet axe important entre Bordeaux et Langon.

L’espacement des trains sur chaque voie est assuré par un système de signalisation de type Block Automatique  Lumineux (BAL). Il n’y a pas de système de signalisation permettant la circulation des trains à contresens en cas de situation perturbée ou d’opérations de maintenance importantes entre Bordeaux et Langon.

2 – Section Hourcade-Langon

- TRAFIC ACTUEL ET CAPACITE PRATIQUE

En 2005, 170 trains par jour ouvré (deux sens confondus) ont emprunté la ligne existante en sortie sud est de Bordeaux dont :

- 74 origine/terminus le triage de Hourcade

- 10 origine/terminus Langon

- 86 de/vers Agen et au-delà.

Ainsi, en 2005, 96 trains par jour ouvré (deux sens confondus) ont emprunté la ligne existante entre Hourcade et Langon.

A la sortie sud du triage de Hourcade, 12 trains par jour croisent et/ou s’insèrent dans un trafic de 84 trains en provenance ou à destination de Langon et au-delà.

Ce croisement à niveau génère une perte de capacité sur le tronçon Bordeaux – Langon.

Entre Bordeaux et Langon, les 11 gares desservies par les trains voyageurs sont Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac, St Médard d’Eyrans, Beautiran, Portets, Arbanats, Podensac, Cerons, Barsac et Preignac. En 2005, 66 trains de voyageurs par jour ouvré  ont totalisé sur le parcours considéré 120 arrêts de 2 mn en moyenne dans les gares intermédiaires : soit un temps supplémentaire d’occupation des voies principales de 240 mn = 4 heures / jour.

Plusieurs éléments sont à prendre en considération pour analyser la capacité de ce tronçon et pour mesurer l’impact de ces croisements et arrêts sur la capacité globale de l’axe :

- la desserte du triage de Hourcade situé à 5 km de la gare de Bordeaux Saint Jean par de nombreux trains de marchandises,

- le nombre important de gares intermédiaires sur le parcours qui nécessite pour chacune un temps d’arrêt minimum pour la desserte voyageurs.

L’espacement des trains sur ce tronçon équipé d’un block automatique lumineux est conditionné par les paramètres suivants :

- le différentiel de vitesse entre les trains rapides (TGV sans arrêt et TER rapide à 160 km/h) et les trains lents (trains de fret à 100 km/h, TER omnibus à vitesse moyenne inférieure à 80 km/h),

- le croisement à niveau des trains ayant pour origine ou terminus le triage de Hourcade,

- les séquences d’arrêt/redémarrage en pleine ligne des trains de voyageurs (notamment les trains régionaux) au droit des gares existantes,

- les règles de sécurité inhérentes aux distances normales d’arrêt  de tout type de convoi circulant sur ce tronçon en fonction de sa vitesse maximale.

Dans ces conditions, en 2005, les 96 trains par jour ouvré empruntant la ligne, entre Hourcade et Langon, utilisent l’équivalent de 140 sillons (ou autorisations de circulation) par jour (deux sens confondus).

De manière à assurer une bonne régularité du trafic et garantir les conditions de sécurité requises par les installations existantes, la capacité pratique ne peut dépasser 60% de la capacité théorique sur la totalité de la journée, et 75 % de la capacité théorique en heure de pointe (cf. préconisations de l’UIC) : valeurs moyennes à affiner selon le contexte propre à chaque ligne.

Toutes ces contraintes impactent et limitent la capacité de l’axe pour une période d’exploitation de 22h / jour avec un espacement des trains à 7 mn 30 sec. Ainsi, la capacité maximale pratique du tronçon Hourcade – Langon est évaluée à 210 sillons par jour (deux sens confondus).

A noter que la section Bordeaux Saint Jean – Hourcade dotée de 3 voies a une capacité supérieure.

- CONDITIONS DE SATURATION

En 2020, conformément aux hypothèses de trafic des projets ferroviaires Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne (scénario n°3), 327 trains par jour ouvré (deux sens confondus) devraient pouvoir emprunter la ligne existante dont :

- 137 origine/terminus le triage de Hourcade

- 50 origine/terminus Langon

- 34 de/vers Toulouse (hypothèse LGV Bordeaux Toulouse)

- 30 de/vers Dax/Pau et Hendaye (hypothèse ligne nouvelle Bordeaux Espagne par l’est des Landes)

- 70 de/vers Agen et au-delà.

A la sortie sud du triage de Hourcade, 20 trains par jour croiseront et/ou s’insèreront dans 170 trains en provenance ou à destination du sud-est de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées.

Entre Bordeaux et Langon, les 11 gares desservies par les trains voyageurs seront toujours Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac, St Médard d’Eyrans, Beautiran, Portets, Arbanats, Podensac, Cerons, Barsac et Preignac. Ainsi en 2020, on estime que 150 trains de voyageurs par jour ouvré totaliseront sur le parcours considéré 240 arrêts de 2 mn en moyenne dans les gares intermédiaires : soit un temps supplémentaire d’occupation des voies principales de 480 mn = 8 heures / jour.

Selon les mêmes dispositions qui ont prévalu pour l’analyse de la situation 2005 et sans modification des équipements ferroviaires existants sur cette section, sur une période d’exploitation de 22h / jour et avec un espacement des trains à 7 mn 30 sec, la capacité pratique du tronçon Bordeaux – Langon resterait limitée en 2020 à 210 sillons par jour (deux sens confondus), alors que les 190 trains par jour ouvré, entre Hourcade et Langon, nécessiteraient de disposer de l’équivalent de 274 sillons par jour (deux sens confondus).

A noter que la section Bordeaux Saint Jean – Hourcade déjà dotée de 3 voies a une capacité supérieure.

La ligne existante à deux voies ne pourra donc écouler le trafic prévu à horizon 2020.

3 – Synthèse

| Synthèse | Capacité pratique actuelle : Nombre de sillons* disponibles | Situation 2005 | Situation 2020 (projet) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre de trains par jour (deux sens confondus) | Nombre de sillons utilisés | Nombre de trains par jour (deux sens confondus) | Nombre de sillons nécessaires |
| Ligne Bordeaux-Langon |  |
| Hourcade-Langon | 210 | 96 | 140 | 190** | 274 |

*sillons = autorisations de circulation

** cas du scénario n°3 du projet ferroviaire Bordeaux Espagne

____________________________

# Text boxes

Note complémentaire

au dossier du maître d’ouvrage :

ANALYSE DE LA CAPACITE

DE LA LIGNE EXISTANTE

ENTRE BORDEAUX ET LANGON

Novembre 2006