Projet ferroviaire Bordeaux-Espagne

Evolution du trafic international de marchandises de 2000 à 2004

L’observatoire franco-espagnol sur les traversées pyrénéennes donne pour les années 2000, 2002 et 2004 les évolutions suivantes du trafic international de marchandises sur la façade atlantique.

- - Répartition des échanges internationaux

nord-sud et sud-nord

Outre la progression de 7,1% du trafic international de marchandises constaté entre 2000 et 2004 sur le cumul des sites transfrontaliers de Hendaye-Irun et Bayonne-Mouguerre, on constate que le déséquilibre des trafics Nord/Sud et Sud/Nord persiste pour les échanges franco-espagnols (2/3 N/S pour 1/3 S/N). Cela montre les difficultés rencontrées par les opérateurs ferroviaires pour obtenir un remplissage optimal des trains circulant sur l’axe.

Traité jusqu’en 2001 à 100% sur Hendaye-Irun, le trafic international de marchandises se répartit en 2004 à 82% sur ce dernier site et à 18% sur Bayonne-Mouguerre.

- - Répartition des techniques de fret ferroviaire international

Compte tenu de la différence d’écartement des rails existant à la frontière franco-espagnole, un transbordement des marchandises est nécessaire pour le trafic ferroviaire international. De ce fait, et selon l’origine/destination des marchandises, deux possibilités s’offrent aux chargeurs :

- soit le « fer-fer » (transbordement ou changement d’essieux) privilégié pour les marchandises dont l’origine ou la destination sont éloignées de la frontière,

- soit le « fer-route » (transbordement) privilégié pour les marchandises dont l’origine ou la destination sont proches de la frontière.

Les déménagements de NOVATRANS du site d’Hendaye-Irun vers celui de Bayonne-Mouguerre et de NAVILAND CARGO (ex CNC) vers Hourcade (près de Bordeaux) ont modifié la part de trafic fer-route traitée par le complexe ferroviaire d’Hendaye-Irun (essentiellement par la société TECO à Irun). Cependant, on constate que le trafic fer-fer est en progression de 5,1%, et le trafic fer-route cumulant les deux sites transfrontaliers distants maintenant de 35 km est en progression de 10,6% entre 2000 et 2004.

La répartition globale entre fer-fer / fer-route reste sensiblement la même entre 2000 et 2004 (2/3 fer-fer, 1/3 fer-route).

____________________________

# Text boxes

Note complémentaire

au dossier du maître d’ouvrage :

EVOLUTION DU TRAFIC INTERNATIONAL

DE MARCHANDISES DE 2000 à 2004

Novembre  2006